# Průvodní zpráva

## Akce:  Opravy krytiny střech částí "C" objektu Kina Mír 70 Krnov

## Místo stavby: Krnov  794 01,  Lázeňská 1

## Datum : 10.1.2014

## Vypracoval: Kovařík Petr, Lázeňská č.12, 794 01  Krnov

## Stavební záměr: Opravy střešního plášťě hlavní budovy Kina Mír.

## Popis stávajícího stavu:

## Jedná se o zděnou budovu s oválnou střechou. Hlavní budova Kina je opatřena povlakovou krytinou a asfaltových modifikovaných pásů různého stáří a druhu.  Převážná většina stávajících žlabů a svodů je opatřena topnými elektrickými kabely pro roztápění námraz.

## Popis navržené technologie střešní foliové krytiny  :

## Vzhledem ke složitosti střech je jisté že jiné opravy, neboli opravy s použitím jiných technologií jako např. plech,asfalt a pod. nebudou provedeny dostatečně kvalitně aby zajistily 100% ochrany před povětrnostními vlivy.

## Navržený svařovaný foliový systém zajistí potřebných 100% ochrany objektů.

## Folie se používá jako mechanicky kotvená jednovrstvá hydroizolace střech. Folie je vhodná jak pro nové skladby střech, tak pro sanace a opravy starých střech s jakýmkoliv povrchem.

## Před montáži foliového systému bude nutné stávající plechovou krytinu odstranit, v případě  krytiny asfaltové může tato zůstat, oplechování upravit sklepáním falců tak aby vznikl relativně rovný podklad. Stávající žlaby a svody vč háků budou vyměněny za nové v systému Lindab .

## Stávající hromosvod v místech oprav bude vždy demontován a po dokončení pláště bude namontován nový s výslednou revizí. Na stávající klempířské prvky budou namontovány nové poplastované klempířské prvky ke kterým se bude folie navařovat.

## Vlastnosti a popis systému

## Okapový poplastovaný systém je nejkompletnější vyzkoušený systém pro odvodňování střech, pro který je charakteristická vysoká kvalita materiálu a snadná montáž.

## Systém z poplastovaných plechů se skládá z množství prvků, které jsou potřebné pro dokonalé odvodnění střech a je osvědčený a vyzkoušený na střechách v každém podnebí - v oblastech s velkým množstvím sněhu a silnými mrazy, stejně tak i v zemích, kde je velmi teplo a hodně dnů slunečního svitu.

## Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách zaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, velmi dobrou ochranu proti korozi a přirozeně trvanlivou a přitažlivou povrchovou úpravu. Materiál je velmi vhodný i pro použití v agresivním prostředí, např. v chemickém a ropném průmyslu.

## Skladba poplastovaného plechu

- PVC vrstva

- Vrstva zinku

- Základní ocelový materiál

- Vrstva zinku

- Ochranný lak zadní strany

folie střešní šedá

Držák bleskosvodu

Přeplátování bleskosvodu - kruh

střešní vpust

lapač listí

rozpis opravovaných sekcí ozn. „C“

Oprava krytiny části ploché střechy hlavní budovy ozn.- "C"

Příprava plochy :

-vyspravení případných prohlubní v ploše natavením asfaltového podkl pásu lokálně

-prořezání případných vypouklin či boulí na stávající asfaltové krytině

-demontáže hromosvodné soustavy v nezbytně nutné míře

-demontáže elektroinstalace s topnými kabely

- Odstranění ostrých částí stávajícího oplechování a sklepání falců oplechování zídek v místech kde bude oplechování přetaženo novou folii (upřesní zápisem investor na místě ) -vyčištění stávajících vpustí a kotlíků

-řádné vyčištění plochy zametením

nové montáže:

-montáže všech obvodových i pomocných klempířských prvků VIPLANYL za pomocí nýtování ke stávajícím plechovým prvkům.

-montáž podkladní geotextilie

-montáž svařované střešní folie s ukotvením do podkladů

-osazení odvětrávacích komínků,nových pvc vpustí, držáků hromosvodu, prostupů a ostatních pomocných prvků

-ve stávajících čtyřhranných kotlících bude vytvořeno za pomocí svařované folie a vpusti nové vyložení těchto kotlíků. 4kus

-montáž nové části hromosvodné soustavy

-montáž nového rozvodu topných kabelů včetně nového přívodu. Hlavní rozvod přívodu doporučuji provést pod střešní konstrukcí. Topné kabely budou osazeny tak aby zajistily roztopení případného ledu kolem vpusti, dále skrze vpust do čtyřhranného  kotlíku a zněj skrze odpadové potrubí směrem dolů.

-bude proveden nový syntetický nátěr stávajících klempířských prvků které lze vidět z ulice, tzn. mimo nově přefoliované části budou zbylé opatřeny nátěrem.

K o v a ř í k  P e t r ,  L á z e ň s k á  č. 1 2, K r n o v , t e l: 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9

M e i l: p e t a. k o v a r i k @ c e n t r u m. c z