Technická specifikace gastrotechnologie (multifunkční varné zařízení):

Využitelný objem varné nádoby minimálně: 100 l

Podstavec s nastavitelnými plastovými nožkami

Rozsah nastavení teploty při tepelné úpravě pokrmů minimálně: 30-250 °C

Vaření v tlaku max. 300 mbar

Rozměr stroje: max. Š×H×V  max. 1030×895×1080 mm

Elektrická energie min.: 400 V/41 kW (63 A)

Dotyková teplota obložení nádob max. 73 °C

Sendvičové dno pánve o síle max. 15 mm

Možnost rozdělení dna pánve až na 4 varné zóny

Varné režimy minimálně: vaření, pečení (grilování, restování a podobně), fritování

Paměť pro min. 500 programů

Vaření přímo ve varné nádobě, nebo ve varných koších

Vícebodová vpichová pokrmová sonda

Převládající materiál: nerezavějící ocel AISI 304

Elektricky sklopná vana

Elektrický sklopné víko

Kompletní hygienické uzavření varného prostoru víkem bez otvorů

Elektrický zdvih varných a fritovacích košů

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku

Integrovaná 230 V zásuvka, minimálně 2,1 kW (10 A)

Automatické napouštění vody, přesnost 1 litr

Ovládání elektronické s obrazovkou centální kolečko s funkcí potvrzení volby

Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze

Vypouštění odpadní vody z varných procedur přímo vestavěným odtokem v pánvi bez sklápění varné nádoby

Rychlost náhřevu varné plochy z běžné teploty okolí cca 21 °C maximálně: 3 minuty na 200 °C

Konektivita: WIFI, USB, Ethernet

Varný systém má schválen provoz bez dozoru.

Energetická účinnost testovaná podle normy DIN 18873

Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem

Certifikát výrobce pro prodej, instalaci, zaškolení a servis zařízení

Příslušenství:

zcezování při vyklápění (síto)

varné koše pokrývající celou plochu dna

příslušenství pro zdvih košů

vložka na dno varné nádoby, nebo vložky pokrývající celou plochu dna

čistící houba na čištění připálenin

špachtle pro manipulaci s pokrmy v pánvi

Požadujeme dodat k této technologii technický list v českém jazyce potvrzený výrobcem

včetně potvrzení o proškolení servisních pracovníků a školicích kuchařů na nabízenou

technologii od výrobce nebo importéra do ČR!

Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci

poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných dokladů k přejímacímu řízení/atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů/, demontáž a ekologická likvidace stávajícího vysloužilého zařízení včetně příslušného protokolu o likvidaci.

Umístění nového technologického vybavení bude určeno dle dispozic vedoucí kuchyně.