Technická zpráva

Identifikační údaje:

Stavba :			Oprava opěrné zídky na ulici Chářovská

Investor :			Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

79401 Krnov

Zpracovatel dokumentace :	Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02  Krnov

IČ : 47976250

Dodavatel stavební části :	bude určen výběrovým řízením

Podklady pro zpracování projektu :	1. Zadání investora

2. Mapové podklady

Současný stav :

Jedná se o stávající opěrnou zídku s plotem podél ulice Chářovská. V současné době je zídka vyvrácena směrem do parcel č. 420 a č. 422. Na opěrnou zídku bezprostředně navazuje chodník (z povrchem z asfaltu).

Návrh řešení :

Stávajíc opěrná zídka bude v celém rozsahu vybourána (tj. délka 26,4 m) a nahrazena zídkou novou – předpokládaný odvoz suti do vzdálenost 4 km, kde bude uložena na skládku.

Založení nové opěrné zídky – základ z betonu dle ČSN EN 206-1 C20/25, hloubka založení min. 800 mm, šířka základu 300 mm.

Vlastní těleso opěrné zídky bude rovněž z betonu dle ČSN EN 206-1 C 20/25. Výška zídky 500 – 700 mm, šířka zídky v koruně 300 mm, délky opěrné zídky 26,4 m.

Základ i těleso zídky budou vyztuženy 2x svařovanou sítí KARI 100/100-6 mm. Min. krytí sítě 60 m.

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Předpokládaná lhůta výstavby je v průběhu roku 2015. Postup výstavby bude dohodnut mezi zhotovitelem a investorem před zahájením prací. Zahájení prací závisí na zajištění financování akce.

Předpokládaný postup výstavby: Před zahájením stavby budou na začátku a na konci zídky umístěny výstražně cedule upozorňující chodce na případné rizika a nebezpečí.

- Odstranění stávající konstrukce opěrné zídky, odvoz a uložení suti na skládku

- Zajištění přilehlého chodníku příložným pažením

- Zřízení bednění opěrné zídky

- Vlastní betonáž opěrné zídky včetně základu (před zahájením betonáže bude osazena svařovaná síť Kari

- Konečné svahové úpravy

V Krnově, srpen 2015	                                                                  Vypracoval : Bc. Petr Guňka

Zodpov. projektant : Ing. Ladislav  Řehka

Fotodokumentace stávajícího stavu :

Obr. č.1                                                                               Obr. č2

Obr. č.3                                                                                    Obr. č. 4

Obr. č.5